## Slide 1: Kicad
Vejen til nemmere PCB design

## Slide 2: Agenda (schematic)
Åbning af eksistrende project
Grundlæggende opsætning
Main Toolbar
Opbygning af diagram
PlacePart
Symboler
Forbindelser
Wires, Busser og og Bus Entries
Hierarkisk design
Footprint/netliste
DRC
Test diagram
https://github.com/gert-lauritsen/Kicad-schematic

## Slide 3: Åbning af eksistrende projekt
Kilde: https://datasheets.raspberrypi.org/license.html
Schematic
PCB
Opgave: Hent diagram og åben det

## Slide 4: Grundlæggende opsætning
Som noget af det første bør man beskrive sit project I Title Block.
Betemme om det skal være hierakisk ellse bare plan file.

## Slide 5: Main Toolbar
Alle kommandoer kan tilgås via shortcut, hvilket klart kan anbefales.
https://shortcutworld.com/KiCAD/win/KiCAD_Shortcuts
Libery function
Open/save
Zoom
Unit
Net
Wire/Bus

## Slide 6: Opbygning af diagram
Gyldne regler
Opdel i funktioner
Vcc op / GND ned
Signal in fra venstre og ud til højre
Undgå at krydse

## Slide 7: PlacePart
Shift+A
Søg bade på part og beskrivelse
Rotation r/y
Datablad linket på
Part propertry
Eksterne Library (digikey/mouser)

## Slide 8: Symboler
Power objekter/symboler [P]
Hieraki porte
Globale Nets
Lokale Net
Symboler repræsentere ikke komponeter

## Slide 9: Forbindelser
Inden for same side kan komponenter forbindes på to måder
  Forbindelse med wire [W]
  Forbindelse med same netnavn
  Power forbindelse skabes vha navnet og ikke det grafiske udseende

## Slide 10: Wires, Busser og og Bus Entries
Nvend Bus Entry til at angive forbindelse til bus
Brug Net til at navngive bus I formattet D[0..x], A[0…16]

## Slide 11: Hierarkisk design
Opret sheet
Gå ind I sheet
Export porte

## Slide 12: Footprint/netliste
Annotate
Place footprint

## Slide 13: DRC
Sikre at du nu mener det du har tegnet
Undgå at overse input

## Slide 14: Test Diagram
Vi laver et schematic project fra bunnden.
Opgave: Lav et nyt design